## Slide 1
Zemgales plānošanas reģiona
Enerģētikas rīcības plāna
2018.-2025.gadam izstrāde
Esošā situācija
Jelgava
13.11.2018.
Evija Ērkšķe
Projektu vadītāja

## Slide 2: Reģiona enerģijas bilance (2016)
Saražotā siltumenerģija CSS
Kopā – 752,21 GWh
No AER – 542,90 GWh (72%)
Saražotā elektroenerģija
No AER – 273,32 GWh
Patērētā siltumenerģija (CSS), kopā ar karsto ūdeni
456,10* GWh
Patērētā elektroenerģija
730 GWh
* Bez Kokneses, Neretas, Skrīveru novadiem
Gala enerģijas patēriņš transportā
1428,16 GWh

## Slide 3: Saražotā siltumenerģija CSS (2016)
CSS saražota – 752,21 GWh
  No AER – 542,90 GWh (72%) – kurināmās šķeldas, biogāze, malka, kokapstrādes atlikumi u.c.
  No fosilajiem energoresursiem – 209,30 GWh (28%) – dabasgāze, sašķidrinātā gāze, dīzeļdegviela, ogles
Iepirkta no ārienes – 105,95 GWh
Zudumi pārvaldes un sadales tīklos – 50,76 GWh (7%)
Izlietota sava uzņēmuma, iestādes vajadzībām – 138,46 GWh
Nodota citiem siltumenerģijas ražotājiem vai piegādātājiem tālākai realizācijai patērētājiem – 413 GWh
Abonentiem piegādātā – 289,88 GWh

## Slide 4: Saražotā siltumenerģija CSS no atjaunīgajiem un fosilajiem energoresursiem
Chart: GWh
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
No atjaunīgajiem energoresursiem | 275.66 | 445.21 | 452.58 | 542.9 | 673.35
No fosiliem energoresursiem | 368.07 | 238.14 | 207.56 | 209.3 | 174.36

## Slide 5: Saražotā siltumenerģija CSS no kurināmās šķeldas un biogāzes
Chart: GWh
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
No kurināmās šķeldas | 208.75 | 360.61 | 347.85 | 418.44 | 534.54
No biogāzes | 37.19 | 57.92 | 79.74 | 98.45 | 108.87

## Slide 6: Centralizētās siltumenerģijas ražošana pašvaldībās (2016)

## Slide 7: Saražotā elektroenerģija
Elektroenerģija Zemgales plānošanas reģionā tiek ražota:
  mazajās hidroelektrostacijās,
  dabasgāzes koģenerācijas stacijās,
  biogāzes koģenerācijas stacijās,
  biomasas koģenerācijas stacijās,
  vēja parkos.

## Slide 8: Saražotā elektroenerģija no atjaunīgajiem energoresursiem
Chart: GWh
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Kopā saražotais elektroenerģijas daudzums no AER (GWh) | 1.13 | 1.15 | 1.77 | 8.62 | 34.36 | 73.46 | 126.8 | 224.77 | 254.27 | 273.32 | 319.24

## Slide 9: Saražotā elektroenerģija no kurināmās šķeldas un biogāzes
Chart: GWh
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
No kurināmās šķeldas | 3.89 | 11.91 | 46.68 | 125.58 | 126.53 | 136.54 | 171.12
No biogāzes | 29.75 | 60.43 | 78.29 | 98.3 | 127.74 | 136.78 | 147.08

## Slide 10: Kopējā enerģijas ražošana (2016)

## Slide 11: Siltumenerģijas patēriņš (2016)
CSS siltumenerģijas patēriņš – 456,10 GWh
Patērētāji pa sektoriem:
  Dzīvojamais fonds + komersanti: 396,21 GWh (87%)
  Pašvaldību un to kapitālsabiedrību ēkas: 59,89 GWh (13%)
Īpatnējais enerģijas patēriņš uz 1 iedzīvotāju: vidējā vērtība 7.7 MWh/iedz. (vidējā 16 apskatītajās Zemgales pašvaldībās)

## Slide 12: Elektroenerģijas patēriņš (2016)
Elektroenerģijas patēriņš Zemgales plānošanas reģionā aug gadu no gada, sasniedzot 730 GWh 2016.gadā. Kopš 2012.gada kopējais reģiona elektroenerģijas patēriņš ir audzis par 8%.
Elektroenerģijas patēriņa sadalījums 2016.gadā Zemgales plānošanas reģionā bija sekojošs:
  rūpnieciskie patērētāji – 35%;
  pakalpojumu (terciārais) sektors – 28%;
  iedzīvotāji, t.sk. daudzdzīvokļu ēkas – 27%;
  lauksaimniecības uzņēmumi, t.sk. zemnieku saimniecības) – 5%;
  pašvaldības infrastruktūra (ielu apgaismojums, sūkņu stacijas, ūdensvadi un kanalizācija) – 3%;
  dzelzceļa transports – 1%.

## Slide 13: Reģionā patērētās elektroenerģijas sadalījums pa sektoriem
Chart: GWh
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Iedzīvotāji, t.sk.daudzdzīvokļu ēkas | 202.55 | 202.75 | 200.15 | 198.85 | 197.78
Pakalpojumu (terciārais) sektors | 193.12 | 197.8 | 199.15 | 200.13 | 206.5
Rūpniecības sektors | 216.87 | 224.79 | 234.8 | 243.11 | 256.6
Pašvaldības infrastruktūra | 23.34 | 23.59 | 24.22 | 24.25 | 25.1
Dzelzceļa transports | 7.44 | 7.11 | 5.9 | 6.92 | 7.13
Lauksaimniecības uzņēmumi un Z/S | 33.05 | 35.86 | 40.53 | 37.69 | 36.53
730 GWh (2016)

## Slide 14: Transporta enerģijas patēriņš (2016)
Indikators |  | Vērtība
Gala enerģijas patēriņš ceļu transporta sektorā |  | 122.8 ktoe = 1428.16 GWh
AER daļa kopējā patērētajā enerģijas apjomā ceļu transporta sektorā |  | 0.9 ktoe = 10.47 GWh
AER daļa kopējā patērētajā degvielas apjomā ceļu transporta sektorā |  | 0.75 %
Saražotie AER (ktoe) | 915.53 (2016) | 
Uzstādītā biodegvielu ražošanas jauda (t/gadā) | 35 000 t biodīzeļdegvielas | 
Kopējais automašīnu skaits un to veidi, kas izmanto biodegvielas (skaits) | 30 000 vieglo automobiļu, kas izmanto benzīnu ar 5% bioetanola piejaukumu | 
Esošais biodegvielas izmantojošā autoparka vidējais vecums (gadi) | 14 gadi (vieglie automobiļi ar benzīna dzinējiem, kuri izmanto benzīnu ar 5% bioetanola piejaukumu); 7 gadi (autobusi, kuri izmanto ProDiesel degvielu kas satur vismaz 15% HVO) | 

## Slide 15
Indikators | Vērtība | 
Kopējais automašīnu skaits un to veidi, kas izmanto biodegvielas (skaits) | 30 000 vieglo automobiļu, kas izmanto benzīnu ar 5% bioetanola piejaukumu | 
Esošais biodegvielas izmantojošā autoparka vidējais vecums (gadi) | 14 gadi (vieglie automobiļi ar benzīna dzinējiem, kuri izmanto benzīnu ar 5% bioetanola piejaukumu); 7 gadi (autobusi, kuri izmanto ProDiesel degvielu kas satur vismaz 15% HVO) | 
Uzstādītie elektroautombiļu uzlādes punkti |  | 4
Elektroenerģijas patēriņš transporta sektorā (kWh gadā) (balstoties uz KPFI projekta datiem) |  | 18 600
Kopējais automašīnu skaits un to veidi, kas izmanto elektroenerģiju (skaits) |  | 12
Esošais elektrību izmantojošā autoparka vidējais vecums (gadi) |  | 6.1
Patstāvīgie iedzīvotāji (skaits) | 235 417 (01.01.2017.) | 
Bezdarba līmenis (%) | 10.7 (2017) | 

## Slide 16
Motorizēto transportlīdzekļu sadalījums Zemgales reģionā pēc tipa
Automobiļu sadalījums Zemgales reģionā pēc degvielas veida

## Slide 17: Energoresursu patēriņš autotransportā pa energoresursu veidiem

## Slide 18: Enerģijas galapatēriņš pa sektoriem (2016)
Chart: 
| Siltumenerģija | Elektroenerģija | Sauszemes autotransports
GWh | 456.1 | 730 | 1428.16
% | 0.17447 | 0.27924 | 0.5463
Kopā: 2614,26 GWh

## Slide 19: Enerģijas patēriņa sadalījums pašvaldību objektos (2016)

## Slide 20: CO2 emisiju apjomi Latvijā (2015)
SEG emisijas (2015) – 11 302,68 kt
    No tām 63% (7115.1 kt CO2 ekv.) rada enerģētika
    24,2% rada lauksaimniecība
SEG emisijas uz 1 iedzīvotāju 2015.gadā – 5.9 t CO2 ekv. (ES – 8.8)
CO2 bez emisijām no biomasas – 8 831 900 t (8831,9 kt)

## Slide 21: Īpatnējais CO2 apjoms reģiona pašvaldībās*
Vidējais īpatnējais CO2 apjoms starp 18 reģiona pašvaldībām ir 1,27 t CO2 uz vienu iedzīvotāju.
Vislielākais īpatnējais CO2 emisiju apjoms ir Auces novadā – 1,74 t CO2/iedz., bet zemākais Pļaviņu novadā – 0,69 t CO2/iedz.
Chart: 
| Aizkraukles novads | Aknīstes novads | Auces novads | Bauskas novads | Dobeles novads | Iecavas novads | Jaunjelgavas novads | Jelgavas pilsēta | Jelgavas novads | Jēkabpils pilsēta | Jēkabpils novads | Kokneses novads | Krustpils novads | Neretas novads | Ozolnieku novads | Plaviņu novads | Rundāles novads | Salas novads | Skrīveru novads | Tērvetes novads | Vecumnieku novads | Viesītes novads
 | 1.65 | 0.92 | 1.74 | 1.25 | 1.71 | 1.44 | 1.58 | 1.58 | 1.31 | 1.31 | 1.07 | 0 | 1.17 | 0 | 1.39 | 0.69 | 1.22 | 1.23 | 0 | 0.71 | 0 | 0.97
*Jelgavas un Jēkabpils pilsētām izmantoti 2013.gada dati, Koknesei, Neretai, Skrīveriem un Vecumniekiem nav datu

## Slide 22: CO2 emisijas reģionā (2016)
KOPĀ: 475 018,68 t*
transporta sektorā – 320 000 t
pārējos sektoros ~155 018,68 t*
  CSS ražošana – ~42%
  Elektroenerģijas patēriņš – ~28%
  Enerģijas patēriņš pašvaldības ēkas un infrastruktūrā – ~31%
*Jelgavas un Jēkabpils pilsētām izmantoti 2013.gada dati, Koknesei, Neretai, Skrīveriem un Vecumniekiem nav datu

## Slide 23: SVID analīze
Reģiona rietumdaļas pašvaldības | Reģiona austrumdaļas pašvaldības
Tērvetes novads | Krustpils novads
Iecavas novads | Pļaviņu novads
Ozolnieku novads | Aknīstes novads
Jelgavas novads | Jēkabpils novads
Rundāles novads | Aizkraukles novads
Auces novads | Jaunjelgavas novads
Dobeles novads | Salas novads
Bauskas novads | Viesītes novads

## Slide 24: TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS LĪMEŅA INDEKSS
Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī.
Novadu vai republikas pilsētu grupas aprēķinā tiek izmantoti sekojoši rādītāji:
Ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.25);
Bezdarba līmenis, %, (svars – 0.15);
Trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, %, (svars – 0.1);
Kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.05);
Dabiskās kustības saldo uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.1);
Ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.1);
Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem, (svars – 0.05);
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju, euro, (svars – 0.2).

## Slide 25: TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS LĪMEŅA INDEKSS (2017)
Maks.: 2,481 Mārupes novads
Min.: -2,311 Ciblas novads
Chart: Attīstības līmeņa indekss
| Aizkraukles novads | Aknīstes novads | Auces novads | Bauskas novads | Dobeles novads | Iecavas novads | Jaunjelgavas novads | Jēkabpils pilsēta | Jēkabpils novads | Jelgavas pilsēta | Jelgavas novads | Kokneses novads | Krustpils novads | Neretas novads | Ozolnieku novads | Plaviņu novads | Rundāles novads | Salas novads | Skrīveru novads | Tērvetes novads | Vecumnieku novads | Viesītes novads
 | -0.091156 | -0.88797 | -0.65094 | -0.12179 | -0.066459 | 0.17026 | -0.51984 | -1.1121 | -0.56722 | -0.017321 | 0.0091032 | -0.16081 | -0.6941 | -0.7487 | 0.86082 | -0.53382 | -0.21088 | -0.3333 | -0.20171 | -0.21642 | -0.10992 | -0.39279

## Slide 26: Energopārvaldības sistēma
Novadu pašvaldības, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir 0,5* vai lielāks un iedzīvotāju skaits ir 10 000* vai lielāks un kurām jāievieš energopārvaldības sistēma, ievērojot Energoefektivitātes likuma prasības (termiņš: 2017. gada 1. novembris):
ZPR atbilst tikai Ozolnieku novada pašvaldība:
TAI: 0,861 (Teritorijas attīstības līmeņa indekss (vienības, VRAA), 2017. gads)
Iedzīvotāju skaits: 10 618 (Iedzīvotāju skaits gada sākumā (cilv., PMLP), 2018. gads)
Uz 01.10.2018. nav ieviesta EPS.
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energoefektivitate_un_siltumapgade/energoefektivitate/pasvaldibas_un_valsts_iestades/