## Slide 1: Atjaunojamā enerģija transportā Zemgales reģionā
LLU Tehniskā fakultāte
A.Birkavs, R.Šmigins, V.Pīrs, D.Berjoza, G.Birzietis
2018.g. 7.februāris

## Slide 2: Nacionālā politika alternatīvo degvielu nozarē
Direktīvas
  AER Direktīva
  ILUC Direktīva
  Degvielas kvalitātes direktīva
  Direktīva 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu
Latvijas attīstības plānošanas dokumenti
  Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija “Latvijas 2030”
  Latvijas nacionālā reformu programmā „ES 2020” stratēģijas īstenošanai

## Slide 3: Nacionālā politika alternatīvo degvielu nozarē
Latvijas likumdošanas akti
  Biodegvielu likums
  MK noteikumi Nr.545 “Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību”
  MK noteikumi Nr.772 “Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”
  MK noteikumi Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”

## Slide 4: Nacionālā politika alternatīvo degvielu nozarē
Ministru kabineta rīkojumi
  MK rīkojums Nr. 129 no 26.03.2014 “Par Elektromobilitātes attīstības plānu 2014.-2016. gadam”
  MK rīkojums Nr. 129 no 09.02.2016 „Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.-2020. gadam”
  MK rīkojums Nr. 379 “Par konceptuālo ziņojumu "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā"”
  MK rīkojums Nr. 202 “Par Alternatīvo degvielu attīstības plānu 2017.-2020. gadam”

## Slide 5: Nacionālā politika alternatīvo degvielu nozarē
Izstrādes un pieņemšanas stadijā
  Transporta enerģijas likums
  “Elektrotransportlīdzekļu infrastruktūras attīstības plāns 2017. – 2023.gadam”

## Slide 6: Biodegvielu paaudzes
Pirmās paaudzes biodegvielas
  bioetanols ražots no cukurus un cieti saturošām izejvielām izmantojot fermentācijas procesu,
  biodīzeļdegviela (taukskābju metilēsteris), ko iegūst esterificējot augu eļļas;
  tīra augu eļļa
Otrās paaudzes biodegvielas
  biodegvielas, kas ražotas no izejvielām, kuras neizmanto pārtikai un barībai, piemēram, lignocelulozes materiāli (tādas kā ātraudzīgās koksnes kultūras), municipālo atkritumu organiskā frakcija un notekūdeņi, meža un lauksaimniecības atkritumi, kas piemēram ir galvenā izejviela biometāna ražošanai.
Trešās paaudzes biodegvielas
  biodegvielas, kuru ieguves tehnoloģijas ir pētniecības vai attīstības stadijās vai tālu no komercializācijas (piemēram, biodegvielas no aļģēm, ūdeņradis no biomasas, u.c.) vai sintētiskais metānu, BTL (Biomass To Liquid), kuri tiek iegūts pirmajās pilotiekārtās.

## Slide 7: Šķidrās biodegvielas dīzeļmotoru darbināšanai
tīra augu eļļa
biodīzeļdegviela
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) – hidrogenēta augu eļļa
BTL degviela (Biomass-to-Liquid-Fuel) (no biomasas līdz šķidrumam)
RME un HVO piejaukums fosilai dīzeļdegvielai

## Slide 8: Tīra augu eļļa dīzeļmotoros
Augstāka viskozitāte, tādēļ pirms padošanas motorā jāuzsilda
Nepieciešama motora pielāgošana
  Vientvertnes sistēma
  Divtvertņu sistēma
Pielāgošanas komplektu izmaksas no dažiem simtiem līdz pāris tūkstošiem EUR

## Slide 9: Biodīzeļdegviela
Rapša eļļas metilēsteris (RME) vai etilēsteris (REE)
augstāks cetānskaitlis
satur skābekli
labāka eļļošana
bioloģiski sadalās nokļūstot augsnē
mazāka siltumspēja (par ~ 15%)
sliktāka plūstamība pazeminātās temperatūrās
augstāka sastingšanas temperatūra

## Slide 10: Biodīzeļdegviela dīzeļmotoros
Motors jāsagatavo biodīzeļdegvielas izmantošanai
Nedaudz samazinās jauda
Nedaudz palielinās patēriņš
Samazinās kaitīgo izmešu daudzums
Ierobežojumi uzglabāšanā un motoru darbināšanas režīmā

## Slide 11: HVO motoros dīzeļmotoros
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) – hidrogenētas augu eļļa - NExBTL, Vegan, Green Diesel, Hydroflex u.c.
Augstāks cetānskaitlis
Nav nepieciešama motoru pielāgošana
Pilnībā saderīgi ar esošajiem motoriem
Pilnībā izmantojama esošā uzpildes infrastruktūra

## Slide 12: Biodegvielu maisījumi ar fosilo dīzeļdegvielu
5% biodīzeļdegvielas piejaukums fosilajai dīzeļdegvielai
30% biodīzeļdegvielas piejaukums fosilajai dīzeļdegvielai
Prodiesel - vismaz 15% NExBTL piejaukums fosilajai

## Slide 13: Bioetanols
Bioetanols no graudiem, cukurbietēm, kartupeļiem u.c. (1. paaudze)
Bioetanols no celulozes izejvielām, salmiem, koksnes atlikumi, ātraudzīgās koksnes kultūrām, u.c. (2. paaudze)
Bioetanols degvielai (parasti 99.96%)

## Slide 14: Bioetanols kā degviela
Piemērots dzirksteļaizdedzes motoros
Zemāka siltumspēja (par ~33%)
Zems piesātināto tvaiku spiediens
Augsts oktānskaitlis
Higroskopisks

## Slide 15: Bioetanola degvielu veidi
E96 – bioetanola saturs 96%
E85 – bioetanola saturs 85%
E5, E10, E20 – bioetanola saturs 5, 10 20%

## Slide 16: E85 degviela
Automobilim jābūt pielāgotam darbināšanai ar E85:
  Ražotāju piedāvāti atsevišķi modeļi FFV (Flexible fuel vehicles - maināmas degvielas automobilis);
  Benzīna automobiļa pārkārtošana darbam ar augsta bioetanola satura degvielu.
Ražotāji piedāvā E85 modeļus
Latvijā E85 piedāvā 3 DUS

## Slide 17: E5, E10, E20 degviela
E5 degviela = benzīns 95E
E10 degvielu var lietot pamatā visi jaunie benzīna auto modeļi no 2011. gada
E10 degviela pārdošanā Vācijā, Francijā, Somijā
E20 plānots izstrādāt Eiropas standartu un vienoties ar auto ražotājiem, ka jaunie modeļi būs saderīgi ar E20 degvielu

## Slide 18: Biogāze
Iegūšana anaerobās fermentācijas procesā no
  lauksaimniecības izejvielām: kūtsmēsliem, augu zaļās masas
  sadzīves organiskiem atkritumiem
  notekūdeņiem.

## Slide 19: Biogāze kā degviela
Nepieciešams attīrīt un bagātināt
Biometāna/dabasgāzes degvielu veidi:
  Saspiestā CNG (compressed natural gas) (20-25 MPa)
  Sašķidrinātā LNG (liquified natural gas) (-160 ᵒC )
Vairāk izmanto CNG un vietās, kur tiek iegūta vai ir pieeja gāzesvadam

## Slide 20: Biogāze transportlīdzekļos
Ražotāji piedāvā atsevišķus auto modeļus CNG degvielai
Iespējams izmantot pielāgotos benzīna motoros vai dīzeļmotoros
Benzīnmotoriem pārkārtošanas komplekti līdzīgi autogāzes komplektiem
Dīzeļmotoru pārkārtošanas veidi:
  Dīzeļmotoru pārbūvē par gāzmotoru
  Uzstāda duālās degvielas sistēmu – motors strādā ar dīzeļdegvielas un gāzes maisījumu.
Latvijā uzpildes stacijās nav pieejama

## Slide 21: Elektroenerģija
No atjaunīgiem energoresursiem – no biogāzes koģenerācijas stacijās, vēja ģeneratoriem, saules kolektoriem, HES.
No AER iegūtā elektroenerģija nelielā elektrostacijā ir dārgāka par masveida ražošanā iegūto elektroenerģiju

## Slide 22: Elektromobiļi
Videi draudzīgāki
Labāka dinamika
Zemākas ekspluatācijas izmaksas
Augsta iegādes cena
Salīdzinoši neliels nobraukums ar vienu uzlādi

## Slide 23: Elektromobiļu veidi
Vieglie elektromobiļi
  Cena 20 000 – 100 000 EUR
  Nobraukums ar vienu uzlādi 100 – 600 km
Elektroautobusi
  Cena ~ 700 000 EUR
  Nobraukums ar vienu uzlādi ~200 km
Kravas elektroautomobiļi (Tesla semi plānots sākt ražot 2019. gadā)
  Cena 127 000-170 000 EUR
  Nobraukums ar vienu uzlādi ~800 km

## Slide 24: Elektromobiļu uzlāde

## Slide 25: Ūdeņradis
iespējams ražot no biomasas, gan arī izmantojot elektroenerģiju no citiem AER (vēja enerģijas, saules enerģijas, ģeotermālās enerģijas un hidroenerģijas)
Industriāli izmanto 2 metodes:
  sadalot metānu tvaika reformācijas procesā
  ūdens elektrolīzes procesā
No cietās biomasas (skaidas, atkritumi) ūdeņradi iegūst ar pirolīzi un gazifikācijas palīdzību.

## Slide 26: Ūdeņradis transportā
Izmanto pamatā divos veidos:
  Kombinācijā ar fosilo degvielu
  Tīrā veidā degvielas šūnās
Kombinācijai ar kādu no fosilajām degvielām (dual fuels) nepieciešami motora pārbūves komplekti, kas nodrošina fosilās degvielas labāku sadegšanu, pieaug motora jauda, samazinās kaitīgo izmešu daudzums atgāzēs, kā arī samazinās degvielas patēriņš.
Automobilī degvielas šūna (fuel cell (FC)), kuras barošanai izmanto ūdeņradi ar kura palīdzību degvielas šūnā ražo elektrību.
Atsevišķi auto ražotāji jau piedāvā FCEV (fuel cell electric vehicle) modeļus

## Slide 27: FCEV automobiļi
veiktspēja, nobraukums starp uzpildes reizēm un uzpildes biežums līdzīgs kā tradicionālajiem auto
vieglie automobiļi var nobraukt 500 – 600 km un tiek uzpildīti 3-5 minūtēs
pilsētas autobusi var nobraukt 300 – 400 km un tiek uzpildīti 7- 10 minūtēs
Atsevišķi auto ražotāji jau piedāvā FCEV (fuel cell electric vehicle) modeļus
Ūdeņraža vieglā automobiļa cena ~ 100 000 EUR, ūdeņraža autobusa cena ~ 1 000 000 EUR

## Slide 28: Ūdeņraža uzpilde
Ūdeņraža uzpildes stacijas izmaksas no 100 000 euro līdz 2 000 000 euro
Ūdeņraža uzpildes stacija par 1 000 000 euro tehniski 24 stundās spēj nodrošināt uzpildi:
  200 vieglajiem auto vai
  40 pasažieru autobusiem.

## Slide 29: Zemgales reģionā saražotie AER
kurināmā koksne
biodīzeļdegviela
biogāze
salmi
elektroenerģija no AER

## Slide 30: Kurināmās koksnes ražošanas dinamika

## Slide 31: Biogāzes un biodīzeļdegvielas ražošana

## Slide 32: Saražotās elektroenerģijas daudzums no AER

## Slide 33: Transports Zemgales reģionā
Zemgalē reģistrēti 74199 tehniskā kārtībā esoši TL, no kuriem 34 % reģistrēti lielajās pilsētās Jelgavā un Jēkabpilī

## Slide 34: Automobiļu sadalījums pēc degvielas veida ZR

## Slide 35: TL vidējais vecums

## Slide 36: TL kopējais nobraukums gadā

## Slide 37: Kopējais degvielas patēriņš ZR
Kravas auto - 49.2 tūkst.t DD
Autobusi - 2660 t DD
Vieglie auto
  39.1 tūkst. t DD
  25.5tūkst.t. benzīns
    23.7 tūkst.t - 95. markas benzīns
    2025 t - 98. markas benzīns

## Slide 38: AER tuvākās perspektīvām transportā
Bioetanols un biodīzeļdegviela obligātajā piejaukumā
Prodiesel degviela dīzeļautomobiļiem
Biogāze slēgtajos autoparkos
Elektromobilitātes attīstība

## Slide 39: Atjaunojamā enerģija transportā Zemgales reģionā
Click to edit Master text styles
  Second level
    Third level
      Fourth level
        Fifth level

## Slide 40: Paldies par uzmanību!