## Slide 1
Zemgales plānošanas reģiona
Enerģētikas rīcības plāna
Zaļā transporta sadaļa
2018.gada jūnijs
Evija Ērkšķe

## Slide 2: Reģiona Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2018.-2025.gadam izstrāde
Saturs un struktūra tiks veidota sinerģijā ar pašvaldību Enerģētikas rīcības plāniem:
  Atjaunojamie energoresursi (AER);
  Energoefektivitātes pasākumi (EE);
  Zaļais transports.

## Slide 3
Pētījums “Atjaunojamās enerģijas izmantošanas perspektīva transportā Zemgales reģionā”.
Izstrādāts 2017./2018.gadā.
Horizon2020 programmas projekta Nr.695982 “INTENSSS-PA: Integrēta, ilgtspējīga enerģētikas plānošana” ietvaros pēc izstrādātās Integrēta, ilgtspējīga enerģētikas plāna (ISEP) metodikas.
Zaļā transporta sadaļa topošajā ZPR Enerģētikas rīcības plānā (ERP) 2018.-2025.gadam.

## Slide 4
Dokumenta izstrādē piedalījās speciālisti un eksperti no:
Zemgales plānošanas reģiona;
Biedrības “Baltijas Vides Forums”;
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes;
Reģiona pašvaldībām;
Biedrības “Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība”;
SIA “EKODOMA”.

## Slide 5: ERP Zaļā transporta sadaļa
ERP sastāvā kā vidēja termiņa plānošanas dokuments laika periodam no 2018. līdz 2025. gadam.
tapusi saskaņā ar ZPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.–2030. gadam noteikto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu, aptverot šādas prioritātes:
  P3: Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai;
  P4: Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība,
kā arī saskaņā ar ZPR Attīstības programmu 2015.–2020. gadam.

## Slide 6: Zemgales plānošanas reģiona plānošanas dokumenti
> 25 gadi
> 7 gadi
> 3 gadi

## Slide 7: Zemgales plānošanas reģiona plānošanas dokumenti
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2015.-2030.g.) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.
Attīstības programma (2015.-2020.g.) ir ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas dokuments un nosaka vidēja termiņa prioritātes, to īstenošanai paredzēto pasākumu kopumu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.

## Slide 8: ERP Zaļā transporta sadaļa
Mērķis ir veicināt atjaunojamās enerģijas izmantošanas pieaugumu transportā reģionā.
Sadaļas saturs:
    Esošā situācija
    Vīzija: Reģiona redzējums attiecībā uz ilgtspējīgu enerģiju saistībā ar citiem reģionāliem izaicinājumiem un ambīcijām
    Stratēģija izvirzītā mērķa sasniegšanai
    Mērķa un rīcību ietekme
    Monitorings un izvērtēšana

## Slide 9: ERP Zaļā transporta sadaļa
Mērķis transporta sektorā:
Līdz 2025.gadam sasniegt 12% atjaunojamo energoresursu (AER) daļu no kopējās patērētās enerģijas transporta sektorā, tai skaitā trīskāršot elektromobiļu (ELT) skaitu.
0.75%  12%
927.5 toe  14 700 toe
12  36

## Slide 10: 1. Esošā situācija
Indikators | Vērtība
Gala enerģijas patēriņš ceļu transporta sektorā (ktoe) | 122.8
AER daļa kopējā patērētajā enerģijas apjomā ceļu transporta sektorā (ktoe) | 0.9
AER daļa kopējā patērētajā degvielas apjomā ceļu transporta sektorā (%) | 0.75
Saražotie AER (ktoe) | 915.53 (2016)
Saražotā elektroenerģija no AER (izņemot hidroenerģiju un vēja enerģiju) (GWh) | 546.64 (2016)
Uzstādītā biodegvielu ražošanas jauda (t/gadā) | 35 000 t biodīzeļdegvielas

## Slide 11
Indikators | Vērtība
Kopējais automašīnu skaits un to veidi, kas izmanto biodegvielas (skaits) | 30 000 vieglo automobiļu, kas izmanto benzīnu ar 5% bioetanola piejaukumu
Esošais biodegvielas izmantojošā autoparka vidējais vecums (gadi) | 14 gadi (vieglie automobiļi ar benzīna dzinējiem, kuri izmanto benzīnu ar 5% bioetanola piejaukumu); 7 gadi (autobusi, kuri izmanto ProDiesel degvielu kas satur vismaz 15% HVO)
Uzstādītie elektroautombiļu uzlādes punkti | 5
Elektroenerģijas patēriņš transporta sektorā (kWh gadā) (balstoties uz KPFI projekta datiem) | 18 600
Kopējais automašīnu skaits un to veidi, kas izmanto elektroenerģiju (skaits) | 12
Esošais elektrību izmantojošā autoparka vidējais vecums (gadi) | 6.1
Patstāvīgie iedzīvotāji (skaits) | 235 417 (01.01.2017.)
Bezdarba līmenis (%) | 10.7 (2017)

## Slide 12
No atjaunojamiem energoresursiem šobrīd reģionā transportā izmanto:
2 veidu biodegvielas: bioetanolu un hidrogenētu augu eļļu (HVO);
elektroenerģiju.
Bioetanols 5% apmērā ir piejaukts visam Latvijā (t.sk. Zemgales reģionā) tirgotajam 95. markas benzīnam.
Neste kompānijas HVO produktu sauc NexBTL un tas ir piejaukts vismaz 15% apmērā Neste pārdotajā degvielā ProDiesel.
  Šo degvielu pilnībā izmanto Jelgavas autobusu parks un, iespējams, arī individuālie lietotāji, tomēr to skaits varētu būt salīdzinoši niecīgs, jo minētā degviela ir aptuveni par 0.07 EUR dārgāka nekā parastā dīzeļdegviela.
  ProDiesel degvielu Zemgales reģionā tirgo 5 uzpildes stacijās: Jelgavā, Loka maģistrālē 2a; Jēkabpilī, Rīgas ielā 247; Iecavā, Iecavas novada "Krustiņos"; Bauskā, Pionieru ielā 2 un Elejas ielā 1.

## Slide 13
Šobrīd AER daļu veido:
800 toe bioetanola obligātajā piejaukumā,
120 toe NexBTL biodegviela (HVO) Prodiesel sastāvā un
aptuveni 7.5 toe patērētā elektroenerģija vieglajā autotransportā (pieņemot, ka visa patērētā elektroenerģija ir „zaļā” enerģija),
kopā 927.5 toe, kas ir 0.75% no kopējā patērētā degvielas apjoma.
Ņemot vērā, ka kopējais patērētais degvielas apjoms Zemgales reģionā ir 122.8 tūkst toe, 12% AER daļa sastāda 14.7 tūkst. toe.

## Slide 14
    Pieejamie izejvielu resursi transporta enerģijas ražošanai:
    kurināmā koksne, biodīzeļdegviela, biogāze, salmi
Saražotais kurināmās koksnes apjoms Zemgales reģionā pa koksnes veidiem
Saražotais biogāzes un biodīzeļdegvielas apjoms Zemgales reģionā pēdējos desmit gados

## Slide 15
Kopā saražotais elektroenerģijas daudzums no AER (kurināmās šķeldas, koksnes atlikumiem un biogāzes) Zemgales reģionā
Saražotās elektroenerģijas daudzums sadalījumā pa AER veidiem
Zemgales reģionā
Nav reģionālo datu par saražoto elektroenerģiju no hidroelektrostacijām un vēja elektrostacijām.
!

## Slide 16: 2. Vīzija
Ilgtspējīga transporta attīstības vīzija kopumā iekļaujas ZPR Attīstības stratēģijas redzējumā, akcentējot ilgtspējīga transporta aspektus.
Vīzijas sadaļas:
Cilvēki: informēti par alternatīvo degvielu izmantošanas ieguvumiem;
Vērtības: attīstīta «zaļā» domāšana, neskarts kultūrvides un kultūrvēsturiskais mantojums, LLU nodrošina zināšanu un tehnoloģiju pārnesi;
Uzņēmējdarbība: darbojas alternatīvo degvielu ražotnes (piemēram, 2.paaudzes biodegviela, ūdeņradis, elektrība); inovatīvas tehnoloģijas, nodrošina iegūtās biogāzes attīrīšanu līdz tādai pakāpei, lai to varētu izmantot transportlīdzekļos;
Sasniedzamība: infrastruktūra ir izveidota ērtai alternatīvo degvielu uzpildei; Ieguldījumu sniedz arī mājsaimniecības, ražojot elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem izmantošanai elektriskajos transportlīdzekļos;
Telpa: alternatīvo degvielu uzpildes staciju vienmērīgs pārklājums; alternatīvo degvielu resursu ražošana, pārstrādes iespējas un tālāka izmantošana transportlīdzekļos.

## Slide 17: 3. Stratēģija mērķa sasniegšanai
Ilgtspējīga transporta attīstībai Zemgales reģionā jāveic
rīcības 3 galvenajos virzienos:
ilgtspējas kritērijiem atbilstošas biodegvielas vai no AER iegūtas elektroenerģijas ražošana,
ar alternatīvo degvielu darbināmu transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana reģionālā un vietējā līmenī,
informēšanas un izpratnes veicināšanas pasākumi (horizontālais līmenis).

## Slide 18: Reģions 2025.gadā
darbojas 2.paaudzes biodegvielas (bioetanola) ražotne, izmantojot vietējos resursus, piemēram, lauksaimniecības atlikuma produktus;
esošās biogāzes stacijas reģionā attīra biogāzi līdz biometāna kvalitātei, izmantošanai transportlīdzekļos;
palielinājusies biogāzes izmantošana sabiedriskajos un pašvaldību komunālo saimniecību (piemēram, atkritumu saimniecību) transportlīdzekļos;
palielinājusies decentralizēta elektroenerģijas ražošana no AER, sniedzot ieguldījumu elektrotransportlīdzekļiem nepieciešamās elektrības nodrošināšanai;
vairākkārtīgi palielinājies elektrotransportlīdzekļu skaits lielākajās reģiona pilsētās;
vairāk par 50% transportlīdzekļu ar iekšdedzes (benzīna) motoru degvielai izmanto benzīnu ar 10% bioetanola piejaukumu;
vairāk par 50% transportlīdzekļu ar kompresijas aizdedzes motoru (dīzeļmotoru) vasaras periodā lieto dīzeļdegvielu ar 7% biodīzeļdegvielas piejaukumu;
ar dīzeļdegvielu darbināmais sabiedriskais transports degvielai izmanto dīzeļdegvielu, kas satur vismaz 15 % hidrogenētas augu eļļas (HVO) piejaukumu.

## Slide 19
Pieņemot, ka:
bioetanola obligātā piejaukuma apjoms tiek palielināts līdz 10% (kopā 1.6 tūkst. toe bioetanola),
biodīzeļdegvielas obligātais piejaukuma apjoms vasaras periodā tiek palielināts līdz 7% (kopā 3.21 tūkst. toe biodīzeļdegvielas),
Zemgales reģiona pašvaldību autoparks izmanto dīzeļdegvielu ar 50% HVO degvielu (kopā 0.77 tūkst. toe HVO degvielas),
Zemgales reģiona sabiedriskais transports izmanto dīzeļdegvielu ar 50% HVO degvielu (kopā 0.75 tūksts. toe HVO degvielas).
kopējais biodegvielas apjoms veido 6.33 tūkst. toe,
kas sastāda tikai 5.15% no kopējā degvielas apjoma.

## Slide 20
Lai varētu pietuvoties 12% mērķim (14.7 tūkst. toe), nepieciešams:
vēl papildus visu dīzeļmotoru autotransportu ziemas periodā darbināt ar dīzeļdegvielu, kas satur vismaz 15% HVO degvielas, kas papildus sastādītu 6.9 tūkst. toe HVO degvielas un kopā veidotu 12.16 toe;
pārējos 1.47 tūkst. toe būtu nepieciešams sasniegt sekmējot biogāzes izmantošanu slēgtajos autoparkos, kā arī vairāk sekmējot elektromobilitātes attīstību pilsētās.
Notes: ES tiek veikta direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamiem energoresursiem pārskatīšana, izvirzot ambiciozākus mērķus 2030. gadam – 12% AER transporta sektorā, veicinot alternatīvo degvielu (jaunākas paaudzes biodegvielas, nebioloģiskas izcelsmes degvielas, no AER ražotu elektrību u.c.) attīstību.

## Slide 21: Elektromobiļu skaita trīskāršošana
Apsverot elektromobiļu skaita trīskāršošanos (36 elektrotransportlīdzekļi) līdz 2025. gadam, 36 elektromobiļu gadā emitētais CO2 apjoms pie nobraukuma 8000 km gadā būs 630 kg.
Analoģisku iekšdedzes motoru automobiļu CO2 emisija būs 33 480 kg gadā. Līdz ar to CO2 samazinājums būs 32 850 kg gadā.
33 480 kg  630 kg

## Slide 22: Tuvākās plānotās aktivitātes (26)
Alternatīvo degvielu ražošanas veicināšana
  Biogāzes attīrīšana un biometāna ražošana
  Bioetanola rūpnīcas izveide
  Fotoelementu paneļu ražošana
Alternatīvo degvielu izmantošanas veicināšana
  Elektrisko transportlīdzekļu iegāde un izmantošana
  Saspiestās dabasgāzes (CNG) degvielas uzpildes stacijas
3) Informēšana un izpratnes veicināšana
  Informētība par nulles emisijas transportlīdzekļu izmantošanu
  Automatizēto elektrisko transportlīdzekļu demonstrēšana
  Atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas veicināšana
  Informētības palielināšana par klimata pārmaiņu mazināšanu
Plānotās investīcijas: 36 milj. EUR
Nacionālais līmenis
Reģionālais līmenis
Pašvaldību līmenis

## Slide 23: Tuvākās plānotās aktivitātes (26)
Nacionālais līmenis:
ELT uzlādes staciju izbūve uz TEN-T ceļiem
Dzelzceļš: līdz 2023.gadam viena pilna tranzīta koridora funkcionalitātes nodrošināšanu ar elektrovilci
Reģionālais līmenis:
Enerģētikas darba grupas regulārs darbs – tikšanās vismaz divas reizes gadā
Autonoma ETL ieviešanas izmēģināšana pilsētvidē
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi
Mobilitātes plāna izstrāde
Enerģētikas rīcības plāna izstrāde
Pašvaldību līmenis:
ELT uzlādes punktu izveide pašvaldībā – Rundāle, Aknīste,
ELT iegāde pašvaldības vajadzībām – Aknīste, Pļaviņas
Pāreja uz biogāzi sabiedriskajā transportā – Jēkabpils, Dobele
Bioetanola rūpnīcas izbūve (privātais investors) Bauskas pašvaldības teritorijā

## Slide 24: 4. Mērķa un rīcību ietekme
Indikators | Vērtība 2017.gadā | Vērtība 2025.gadā
AER daļa kopējā patērētajā degvielas apjomā (%) | 0.75 | 12
AER daļa kopējā patērētajā degvielas apjomā (ktoe) | 0.9 | 14.7
CO2 vērtība (ktn) | 320 | 305
Uzstādītie elektroautombiļu uzlādes punkti (skaits) | 5 | 27
Elektroautomobiļi (skaits) | 12 | 36

## Slide 25: 5. Monitorings un izvērtēšana
uzraudzības pārskats – ik pēc diviem gadiem – 2021.gadā un 2023.gadā: informācija par veiktajām darbībām un sasniegtajiem rezultātiem, plāna īstenošanu, kā arī secinājumi un ieteikumi turpmākām rīcībām;
plāna aktualizēšana var notikt pēc vajadzības;
uzraudzības rādītāji (indikatori), kas jāvērtē plāna uzraudzības pārskatā;
noslēguma ziņojums tiks izstrādāts 2025./2026.gadā. Tajā tiks uzrādītas visas laika periodā no 2018.-2025.gadam ieviestās aktivitātes vai to ieviešanas progress. Noslēguma ziņojumā tiks iekļauta informācija par to, vai plāns tiks aktualizēts arī nākamajā periodā.

## Slide 26
Paldies par uzmanību!